## Slide 1: Robust and Interpretable Temporal Convolution Network for Event Detection in Lung Sound Recordings
Tharindu Fernando, Sridha Sridharan, Simon Denman, IEEE
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Volume 26, 2022.
2022-09-28
Gyurin Byun
Sungkyunkwan University
byungyurin21@g.skku.edu
Notes: 폐 녹음에서 이벤트 감지를 위한 강력하고 해석 가능한 시간 컨볼루션 네트워크

## Slide 2: Presentation Outline
Introduction
Proposed Model
Dataset
Evaluation Metrics
Result
Analysis
Future work & Proposed Idea

## Slide 3: Introduction
Inferring breathing cycles (inhalation and exhalation), numerous works have shown how respiratory auscultation can be utilized for disease diagnosis
  Interstitial lung fibrosis, congestive heart failure and pneumonia
Apart from the major limitations being prone to human error and the experience of the doctor
Long-term monitoring of a single patient’s recordings or comparisons between different patients is practically infeasible
So, we need for an automated lung sound event detection framework where continuous lung sound recordings can be segmented into discrete events
Notes: 호흡 주기(흡입 및 호기)를 추론하는 수많은 연구들은 호흡기 청진이 질병 진단에 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주었다.
간질성 폐 섬유증, 울혈성 심부전 및 폐렴
인적 오류와 실무자의 경험이 발생하기 쉬운 주요 한계를 제외하고, 단일 환자의 기록 또는 다른 환자 간의 비교에 대한 장기적인 모니터링은 실질적으로 불가능
따라서 지속적인 폐음 녹음을 개별 이벤트로 분할할 수 있는 자동화된 폐음 이벤트 감지 프레임워크가 필요하다.

## Slide 4: Proposed Model (1/3)
The authors have benchmarked different RNNs and CNN-RNN hybrids for the lung sound event detection task
They proposed a lightweight, simplified and completely interpretable framework
  Temporal Convolution Networks (TCNs)
In general, to extend the receptive field on CNN
  Expand the kernel size or build more convolutional layers
  However, both methods can be inappropriate because they increase the amount of computation
Dilated convolution emerged to extract only meaningful information to prevent information loss while reducing the amount of computation
Notes: 저자들은 폐음 이벤트 감지 작업을 위해 다양한 RNN과 CNN-RNN 하이브리드를 벤치마킹했다. 그들은 가볍고 단순하며 완전히 해석 가능한 프레임워크를 제안한다. 시간 컨볼루션 네트워크(TCN) 일반적으로 CNN의 수신 필드를 확장하기 위해. 커널 크기를 확장하거나 더 많은 컨볼루션 레이어 구축
그러나 두 방법 모두 계산량을 증가시키기 때문에 부적절할 수 있다. 계산량을 줄이면서 정보 손실을 방지하기 위해 의미 있는 정보만을 추출하기 위해 확장된 컨볼루션(delated convolution) 등장
RNNs (LSTM, GRU)
(CNN-LSTM, CNN-GRU, CNNBiLSTM, and CNN-BiGRU)

## Slide 5: Proposed Model (2/3)
They apply a sliding window of size 1 sec with 50% overlap from the input lung sound recording
Extracted windows are passed through the feature extractor and then through the proposed network which outputs the event category for the window
Notes: 입력 폐 사운드 레코딩에서 50% 중첩된 1초 크기의 슬라이딩 윈도우를 적용합니다.
추출된 창은 형상 추출기를 통과한 다음 창 이벤트 범주를 출력하는 제안된 네트워크를 통과한다.
RNNs (LSTM, GRU)
(CNN-LSTM, CNN-GRU, CNNBiLSTM, and CNN-BiGRU)

## Slide 6: Proposed Model (2/3) Feature extraction
Mel-frequency Cepstral Coefficient (MFCC) is a feature that can be extracted from an audio signal, indicating the unique characteristics of sound
Datasets resampled recordings to 4kHz to remove electrical interference and other background noise
  Applied a high-pass filter a with cut-off frequency of 80Hz
Notes: MFCC(Mel-Frequency Cepstral Coefficient)는 오디오 신호에서 추출할 수 있는 feature로, 소리의 고유한 특징을 나타내는 수치
데이터셋은 녹화를 4kHz로 다시 샘플링하여 전기적 간섭 및 기타 백그라운드 노이즈를 제거합니다. 차단 주파수가 80Hz이고 필터 순서가 10인 하이패스 필터 a 적용

## Slide 7: Dataset (1/4)
ICBHI 2017 Challenge Respiratory Sound Database
  It was created by two research teams in Portugal and Greece
  It includes 920 annotated recordings of varying length - 10s to 90s
    1 file has many labels
    126 patients – children, adults and elderly
  There are a total of 5.5 hours of recordings containing 6898 respiratory cycles
    Contain 1864 crackles, 886 wheezes and 506 both crackles & wheezes
  dataset includes:
    920 .wav sound files
    920 annotation .txt files
    A text file listing the diagnosis for each patient
    A text file explaining the file naming format
    A text file listing 91 names (filename_differences.txt )
    A text file containing demographic information for each patient
Notes: 포르투갈과 그리스의 두 연구팀이 만들었습니다.
여기에는 10초에서 90초까지 다양한 길이의 주석이 달린 920개의 녹음이 포함됩니다. 126명의 환자
6898개의 호흡 주기를 포함하는 총 5.5시간의 기록이 있습니다.
데이터에는 깨끗한 호흡음과 실제 생활 조건을 시뮬레이션하는 시끄러운 녹음이 모두 포함
환자는 어린이, 성인 및 노인과 같은 모든 연령대에 걸쳐 있습니다.

## Slide 8: Dataset (2/4)
ICBHI 2017 Challenge Respiratory Sound Database
  Patient number (101,102,...,226)
  Recording index
  Chest location
    Trachea (Tc), Anterior left (Al), Anterior right (Ar), Posterior left (Pl), Posterior right (Pr), Lateral left (Ll), Lateral right (Lr)
  Acquisition mode
    Sequential/single channel (sc), Simultaneous/multichannel (mc)
  Recording equipment
    AKG C417L Microphone (AKGC417L), 3M Littmann Classic II SE Stethoscope (LittC2SE), 3M Litmmann 3200 Electronic Stethoscope (Litt3200), WelchAllyn Meditron Master Elite Electronic Stethoscope (Meditron)
Notes: 1. 환자 번호 ( 101,102,...,226 )
2. 기록 색인
3. 가슴 위치
ㅏ. 기관( Tc )
비. 전방 좌측( Al )
씨. 앞쪽 오른쪽( Ar )
디. 후방 왼쪽( Pl )
이자형. 뒤 오른쪽( Pr )
에프. 측면 왼쪽( Ll )
g. 측면 오른쪽( Lr )
4. 획득 모드
ㅏ. 순차/단일 채널( sc ),
비. 동시/다중 채널( mc )
5. 녹음 장비 (청진기 종류)

## Slide 9: Dataset (3/4)
ICBHI 2017 Challenge Respiratory Sound Database
  The annotation files comprise four columns:
    Beginning of respiratory cycle(s)
    End of respiratory cycle(s)
    Presence/absence of crackles (presence=1, absence=0)
    Presence/absence of wheezes (presence=1, absence=0)
  The diagnosis for each subject
    COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
    LRTI: Lower Respiratory Tract Infection
    URTI: Upper Respiratory Tract Infection
Notes: 주석 파일은 4개의 열로 구성됩니다.
호흡 주기의 시작
호흡 주기 종료
크랙의 유무(존재=1, 부재=0)
천명의 유무(존재=1, 부재=0)
각 주제에 대한 진단은
COPD: 만성 폐쇄성 폐질환
LRTI: 하기도 감염
URTI: 상부 호흡기 감염

## Slide 10: Dataset (4/4)
HF_Lung_V1
  This dataset is captured from 279 patients and comprises 9,765 recordings, each of 15 sec duration and captured at 4 kHz
  Including 9765 15-second audio files
    Labels : 34,095 inhalation, 18,349 exhalation, 13,883 continuous adventitious sound (including 8,457 wheeze, 686 stridor and 4,740 rhonchi) and 15,606 discontinuous adventitious sound (all are crackles)
Notes: TSECCM(Taiwan Society of Emergency and Critical Care Medicine)에서 제공하는 Creative Commons Attribution 4.0(CC BY 4.0) 라이선스 하에 2020년 TSCC(Taiwan Smart Emergency and Critical Care)의 데이터톤에서 사용된 데이터베이스였습니다
TSCC 데이터베이스의 폐 소리 녹음은 261명의 환자로부터 획득했습니다.
2018년 8월부터 2019년 10월까지 대만 북부의 호흡기 치료 병동(RCW) 또는 호흡기 치료 센터(RCC) 거주자 18명에게서 얻은 녹음입니다.

## Slide 11: Evaluation Metrics
Jaccard similarity
  Greater than 0.5 : True Positive (),
  Similarity is between 0 and 0.5 : False Negative ()
  Equal to 0 : False Positive ()
They evaluated the Positive Predicted value (), Sensitivity () and score using the following definitions
Notes: 결과를 분석하면 제안된 모델이 반복 모델과 CNN 모델을 능가할 수 있었음이 분명하다.

## Slide 12: Evaluation Metrics
Accuracy: 모든 분류 결과 중에서 실제참-예측참 그리고 실제거짓-예측거짓의 비율
Precision: 분류기가 참으로 분류한 결과 중에서 실제 참의 비율
Recall: 실제 참 중에서 분류기가 참으로 분류한 비율
F1-Score: Precision과 Recall의 조화평균으로 분류 클래스 간 데이터가 심각한 불균형을 이루는 경우
Notes: 즉, 얼마나 정밀하게 참으로 분류했는지를 비율적으로 표현한 것
정확도 정밀도 재현율

## Slide 13: Result
276,225 trainable parameters
It shows the fact that our lightweight model has been able to achieve significantly higher results compared to the recurrent and CNN models
Notes: 결과를 분석하면 제안된 모델이 반복 모델과 CNN 모델을 능가할 수 있었음이 분명하다.

## Slide 14: Analysis (1/3) MFCC vs Mel Spectrogram
When traditional computing power was lacking, MFCC with less computation was preferred
Recently, as GPU is available for learning, Mel-Spectrogram is often selected as a feature, and many papers have shown more positive results than MFCC
An important difference between Mel-Spectrogram and MFCC is correlate and decorrelate
Notes: Mel-Spectrogram의 경우 주파수끼리 Correlate하기 때문에
도메인이 한정적인 문제에서 더 좋은 성능
MFCC의 경우는 De-Correlate를 해주기 때문에
일반적인 상황에서 더 좋은 성능을 보여준다고 한다.

## Slide 15: Analysis (2/3) MFCC vs Mel Spectrogram
Fig 1. Block Diagram of MFCC Algorithm
Mel
Spectrogram
DCT
Notes: 멜 스케일(이하 Mel scale)은 실제 주파수 정보를 인간의 청각 구조를 반영하여 수학적으로 변환하기 위한 대표적인 방법입니다.
푸리에 변환(Fourier transform)이라는 함수를 사용하면 특정 시간 길이의 음성 조각(이를 프레임이라고 부름)이 각각의 주파수 성분들을 얼마만큼 갖고 있는지를 의미하는 스펙트럼(spectrum)을 얻을 수 있습니다.
이렇게 음성 전체로부터 얻은 여러 개의 스펙트럼을 시간 축에 나열하면 시간 변화에 따른 스펙트럼의 변화인 스펙트로그램(spectrogram)을 얻게 됩니다.
A frame과 B frame이 서로 연속되지 않는다면,
프레임이 접합하는 부분에서의 주파수 성분이 무한대가 되어버림.
3) 각각의 프레임들에 대하여 Fourier Transform을 통하여 주파수 성분을 얻어낸다.
4) 퓨리에 변환을 통과한 신호를 위의 Mel-filter Bank를 통과하게 되면
Mel-Spectrogram이라는 피쳐가 뽑히게 된다.
5) 이산 코사인 변환
Mel-Spectrogram이라는 피쳐에 대해 행렬을 압축해서 표현해주는 DCT 연산을 수행 =>MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficient)가 나오게 된다.
​
Mel-Spectrogram의 경우 주파수끼리 Correlate하기 때문에
도메인이 한정적인 문제에서 더 좋은 성능
MFCC의 경우는 De-Correlate를 해주기 때문에
일반적인 상황에서 더 좋은 성능을 보여준다고 한다.
출처: https://tech.kakaoenterprise.com/66 [카카오엔터프라이즈 기술블로그 Tech&(테크앤):티스토리]

## Slide 16: Analysis (3/3) MFCC vs Mel Spectrogram
Framing and Windowing
  To create continuity, the frames are divided by 50% overlapping
  If the frames are sampled apart from each other, the instantaneous rate of change at the junction of the frame and the frame may be infinite
Fast Fourier Transform
  Extracting frequency components through Fourier Transform for each frame
Mel Filter Bank
  Filter application for extracting Mel values for frequencies obtained for each frame
Discrete Cosine Transform (DCT)
  It compresses the matrix for a feature called Mel-Spectrogram
Notes: 2) A frame과 B frame이 서로 연속되지 않는다면,
프레임이 접합하는 부분에서의 주파수 성분이 무한대가 되어버림.
3) 각각의 프레임들에 대하여 Fourier Transform을 통하여 주파수 성분을 얻어낸다.
4) 퓨리에 변환을 통과한 신호를 위의 Mel-filter Bank를 통과하게 되면
Mel-Spectrogram이라는 피쳐가 뽑히게 된다.
5) 이산 코사인 변환
Mel-Spectrogram이라는 피쳐에 대해 행렬을 압축해서 표현해주는 DCT 연산을 수행 =>MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficient)가 나오게 된다.
​
​

## Slide 17: Future work & Proposed Idea
Search other public lung sound datasets
Finding ways to unify labeling of different datasets
Study and implementation of MFCC & Mel Spectrogram
Proposed architecture to effectively classify abnormal respiratory sounds through parallel networks and stacking ensemble methods rather than softmax based classifiers such as simple CNNs
Notes: 주석 파일은 4개의 열로 구성됩니다.
호흡 주기의 시작
호흡 주기 종료
크랙의 유무(존재=1, 부재=0)
천명의 유무(존재=1, 부재=0)
각 주제에 대한 진단은
COPD: 만성 폐쇄성 폐질환
LRTI: 하기도 감염
URTI: 상부 호흡기 감염

## Slide 18: Appendix (1/3)
Notes: 1. 오디오 신호를 프레임별(보통 20ms - 40ms)로 나누어 FFT를 적용해 Spectrum을 구한다.
2. Spectrum에 Mel Filter Bank를 적용해 Mel Spectrum을 구한다.
3. Mel Spectrum에 Cepstral 분석을 적용해 MFCC를 구한다.
오디오 신호는 시간(가로축)에 따른 음압(세로축)의 표현, 즉 시간 영역(time domain)의 표현
여기에 FFT를 수행하면 주파수(가로축)에 따른 음압(세로축)의 표현, 즉 주파수 영역(frequency domain)의 표현이 가능해지고, 그것이 Spectrum
FFT(Fast Fourier Transform : 고속 푸리에 변환) 신호를 주파수 성분으로 변환하는 알고리즘으로, 기존의 이산 푸리에 변환(DFT)을 더욱 빠르게 수행할 수 있도록 최적화한 알고리즘.

## Slide 19: Appendix (2/3)
Notes: 1. 오디오 신호를 프레임별(보통 20ms - 40ms)로 나누어 FFT를 적용해 Spectrum을 구한다.
2. Spectrum에 Mel Filter Bank를 적용해 Mel Spectrum을 구한다.
3. Mel Spectrum에 Cepstral 분석을 적용해 MFCC를 구한다.
오디오 신호는 시간(가로축)에 따른 음압(세로축)의 표현, 즉 시간 영역(time domain)의 표현
여기에 FFT를 수행하면 주파수(가로축)에 따른 음압(세로축)의 표현, 즉 주파수 영역(frequency domain)의 표현이 가능해지고, 그것이 Spectrum
FFT(Fast Fourier Transform : 고속 푸리에 변환) 신호를 주파수 성분으로 변환하는 알고리즘으로, 기존의 이산 푸리에 변환(DFT)을 더욱 빠르게 수행할 수 있도록 최적화한 알고리즘.

## Slide 20: Appendix (3/3)
Notes: 1. 오디오 신호를 프레임별(보통 20ms - 40ms)로 나누어 FFT를 적용해 Spectrum을 구한다.
2. Spectrum에 Mel Filter Bank를 적용해 Mel Spectrum을 구한다.
3. Mel Spectrum에 Cepstral 분석을 적용해 MFCC를 구한다.
오디오 신호는 시간(가로축)에 따른 음압(세로축)의 표현, 즉 시간 영역(time domain)의 표현
여기에 FFT를 수행하면 주파수(가로축)에 따른 음압(세로축)의 표현, 즉 주파수 영역(frequency domain)의 표현이 가능해지고, 그것이 Spectrum
FFT(Fast Fourier Transform : 고속 푸리에 변환) 신호를 주파수 성분으로 변환하는 알고리즘으로, 기존의 이산 푸리에 변환(DFT)을 더욱 빠르게 수행할 수 있도록 최적화한 알고리즘.